Inhaltsverzeichnis

| A.1 | Überholverbot |
| --- | --- |
| A.2 | Begegnungsverbot an Engstellen |
| A.3 | Geschwindigkeitsbeschränkung |
| A.4 | Geschwindigkeitsbeschränkung wegen Gefährdung durch Sog oder Wellenschlag |
| A.5 | Geschwindigkeitsbeschränkung vor Stellen mit Badebetrieb |
| A.6 | Einhalten eines Fahrabstandes |
| A.7 | Anhalten vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen |
| A.8 | Ankerverbot |
| A.9 | Festmacheverbot |
| A.10 | Liegeverbot |
| A.11 | Einhalten einer Fahrtrichtung |
| A.12 | Abgabe von Schallsignalen |
| A.13 | Anhalten in Schleusen |
| A.14 | Durchfahren von Brücken |
| A.15 | Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke in einer Richtung |
| A.16 | Aufforderung zum Anhalten |
| A.17 | Gesperrte Wasserflächen |
| A.18 | Sperrung der gesamten Seeschifffahrtsstraße oder einer Teilstrecke |
| A.19 | Durchfahren beweglicher Brücken und Sperrwerke sowie Einfahren in Schleusen und Ausfahren sowie der Zufahrten zu ihnen ( Nord-Ostsee-Kanal siehe Zeichen A.21) |
| A.20 | Einfahren in die Zufahrten zum Nord-Ostsee-Kanal |
| A.21 | Einfahren in die Schleusenvorhäfen und in die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau |
| A.22 | Durchfahren der Weichengebiete des Nord-Ostsee-Kanals |
| A.23 | Verkehr beim Ölhafen Brunsbüttel |
| A.24 | Ein- und Ausfahren Gieselaukanal und Toter Travearm (Altarm der Teerhofinsel) |
| A.25 | Einfahren in die Husumer Au |
| A.26 | Einfahren in die Zufahrten zum Eidersperrwerk |

| A.1 | Überholverbot |
| --- | --- |
| . a) | für alle Fahrzeuge rechteckige weiße Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und zwei senkrechten schwarzen Pfeilen - Spitzen nach oben. |  |
| b) | für Schleppverbände rechteckige weiße Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und zwei senkrechten schwarzen Doppelpfeilen - Spitzen nach oben. |  |

| A.2 | Begegnungsverbot an Engstellen |
| --- | --- |
|  | Engstellen, in denen das Begegnen verboten und die Vorfahrt nach §25 Abs.5 zu beachten ist: rechteckige weiße Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und zwei senkrechten schwarzen Pfeilen - Spitzen entgegengesetzt. |  |

| A.3 | Geschwindigkeitsbeschränkung |
| --- | --- |
|  | Verbot, die angegebene Geschwindigkeit in der nachfolgenden Strecke zu überschreiten: quadratische weiße Tafel mit rotem Rand und schwarzer Zahl, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch das Wasser, auf dem Nord-Ostsee-Kanal über Grund, in Kilometern pro Stunde angibt (Beispiel: 12 km/h). |  |

| A.4 | Geschwindigkeitsbeschränkung wegen Gefährdung durch Sog oder Wellenschlag |
| --- | --- |
|  | Verbot, in der nachfolgenden Strecke oder an der Stelle so schnell zu fahren, dass Gefährdungen durch Sog oder Wellenschlag eintreten: eine quadratische weiße Tafel mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und zwei waagerechten schwarzen Wellenlinien oder |  |
|  | ein roter Zylinder oder drei feste Lichter übereinander, das obere weiß, das mittlere rot, das untere weiß. | . |

| A.5 | Geschwindigkeitsbeschränkung vor Stellen mit Badebetrieb |
| --- | --- |
|  | Verbot, vor Stellen mit erkennbarem Badebetrieb außerhalb des Fahrwassers in einem Abstand von weniger als 500 m von der jeweiligen Wasserlinie des Ufers mit einer Geschwindigkeit von mehr als 8 km (4,3 sm) in der Stunde (Fahrt durch das Wasser) zu fahren: Stangen mit einem gelben liegenden Kreuz. |  |

| A.6 | Einhalten eines Fahrabstandes |
| --- | --- |
|  | Gebot, in der nachfolgenden Strecke einen Mindestabstand von dem Aufstellungsort des Zeichens einzuhalten: rechteckige weiße Tafel mit rotem Rand, deren eine Hälfte auf schwarzem Grund, der dreieckig in die andere Hälfte, auf der die Passierseite liegt, weist, eine weiße Zahl zeigt, die den zu haltenden Abstand in Metern angibt. (Beispiel: 40 m von der in Fahrtrichtung rechten Seite). |  |

| A.7 | Anhalten vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen |
| --- | --- |
|  | Gebot, vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen vor der Tafel anzuhalten, solange die Durchfahrt nicht freigegeben ist: quadratische weiße Tafel mit rotem Rand und einem waagerechten schwarzen Strich. |  |

| A.8 | Ankerverbot |
| --- | --- |
|  | Verbot, in einem Abstand von weniger als 300 m beiderseits der Linie, die die Tafeln verbindet oder die die Verlängerung der Verbindungslinie von Oberbake und Unterbake der Tafel an einem Ufer bildet, zu ankern und Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen (bei Entfernungs- und Streckenangaben nach Nr. 1c der Vorbemerkung gelten diese Angaben anstelle des beiderseitigen Abstandes von 300 m): rechteckige weiße Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und umgekehrtem schwarzen Anker an beiden Ufern oder | . |
|  | an einem Ufer eine rechteckige weiße Tafel mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und umgekehrtem schwarzen Anker und darüber eine weiße dreieckige Tafel mit rotem Rand - Spitze oben - als Unterbake, sowie dahinter eine Stange mit einer weißen dreieckigen Tafel mit rotem Rand - Spitze unten - als Oberbake; |  |

| A.9 | Festmacheverbot |
| --- | --- |
|  | Verbot, in der nachfolgenden Strecke an dem Ufer festzumachen, an dem die Tafel aufgestellt ist: quadratische weiße Tafel mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und schwarzem Poller, um den eine Trosse gelegt ist. |  |

| A.10 | Liegeverbot |
| --- | --- |
|  | Verbot, in der nachfolgenden Strecke auf der Seite der Seeschifffahrtsstraße liegen zu bleiben (ankern oder festmachen), auf der das Zeichen steht: quadratische weiße Tafel mit rotem Rand, rotem Schrägstrich und einem schwarzen "P". |  |

| A.11 | Einhalten einer Fahrtrichtung |
| --- | --- |
|  | Gebot, die durch den Pfeil angezeigte Richtung einzuschlagen: rechteckige weiße Tafel mit rotem Rand und waagerechtem schwarzen Pfeil. |  |

| A.12 | Abgabe von Schallsignalen |
| --- | --- |
|  | Gebot, an dieser Stelle das in der zusätzlichen Tafel angegebene Schallsignal zu geben: quadratische weiße Tafel mit rotem Rand und einem schwarzen Punkt. |  |

| A.13 | Anhalten in Schleusen |
| --- | --- |
|  | Gebot, vor den Tafeln an den Schleusenmauern anzuhalten, solange die Ausfahrt aus der Schleuse nicht freigegeben ist: senkrechter gelber Streifen an den Schleusenmauern vor den Schleusentoren vom Wasserspiegel bis zur Schleusenplattform, der auf der Schleusenplattform in einer Länge von 1 m weitergeführt ist. |  |

| A.14 | Durchfahren von Brücken |
| --- | --- |
|  | Verbot, die Brückenöffnung außerhalb des durch die beiden Tafeln begrenzten Raumes zu durchfahren (das Verbot gilt nicht für kleine Fahrzeuge im Sinne von §10): zwei quadratische, auf der Spitze stehende rot-weiße Tafeln. |  |

| A.15 | Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke in einer Richtung |
| --- | --- |
|  | rechteckige blaue Tafel mit weißem Diagonalstreifen von links oben nach rechts unten. |  |
| A.16 | Aufforderung zum Anhalten |
|  | Gebot zum Anhalten durch Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes: der als Lichtzeichen gegebene Buchstabe "L" oder die Flagge "L" des Internationalen Signalbuches. |  |
| A.17 | Gesperrte Wasserflächen |
| a) | Fahrverbot für Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder Verbot für Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder, die wegen Badebetriebs gesperrten Wasserflächen zu befahren: Farbe: bei Tonne weiß mit einem - von oben gesehen - rechtwinkligen gelben Kreuz bei Stange weiß mit einem breiten gelben Band Form: Fasstonne, Kugeltonne oder Stange |  |
|  | Toppzeichen: Für Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder geöffnete Durchfahrtsschneisen können durch zusätzliche weiße Flaggen als Toppzeichen gekennzeichnet werden. |  |
| b) | Sperrgebiete Verbot, die gesperrte Wasserfläche zu befahren - mit Ausnahme der berechtigten Fahrzeuge. Farbe: bei Fasstonne und Leuchttonne gelb mit einem - von oben gesehen - rechtwinkligen roten Kreuz |  |
|  | bei Spierentonne und Stange gelb mit einem roten Band Form: Faßtonne, Leuchttonne, Spierentonne oder Stange Beschriftung: Nur auf Faßtonne und Leuchttonne mit schwarzen Buchstaben "Sperrgebiet" oder "Sperr-G." Toppzeichen (wenn vorhanden): gelbes liegendes Kreuz. Spierentonnen und Stangen sind immer mit Toppzeichen versehen. Feuer (wenn vorhanden): Farbe: gelb Kennung: Fl./Blz., Oc (2)/Ubr. (2) oder Oc (3)/Ubr. (3) |  |

| A.18 | Sperrung der gesamten Seeschifffahrtsstraße oder einer Teilstrecke |
| --- | --- |
|  | Gebot, wegen Sperrung der Seeschifffahrtsstraße oder einer Teilstrecke vor dem Sichtzeichen anzuhalten: |  |
| a) | Dauernde Sperrung drei Körperzeichen übereinander, oben ein schwarzer Ball, in der Mitte ein schwarzer Kegel - Spitze unten -, unten ein schwarzer Kegel - Spitze oben - oder drei feste Lichter übereinander, das obere rot, das mittlere grün, das untere weiß. | .... |
|  | Bei Sperrung einer Teilstrecke der Seeschifffahrtsstraße eine rechteckige rote Tafel mit waagerechtem weißen Streifen. |  |
| b) | Vorübergehende Sperrung Beginn: Schwenken eines roten Lichtes oder einer roten Flagge. |  |
|  | Ende: Schwenken eines grünen Lichtes oder einer grünen Flagge. |  |

| A.19 | Durchfahren beweglicher Brücken und Sperrwerke sowie Einfahren in Schleusen und Ausfahren sowie der Zufahrten zu ihnen ( Nord-Ostsee-Kanal siehe Zeichen A.21) |
| --- | --- |
| a) | Durchfahren/Einfahren verboten (Brücke/Sperrwerk/Schleuse geschlossen) ohne Einschränkungen: zwei feste rote Lichter nebeneinander; |  |
|  | die Freigabe wird vorbereitet: (die Herrenbrücke über die Trave darf von Fahrzeugen durchfahren werden, für die die Durchfahrthöhe mit Sicherheit ausreicht.) ein festes rotes Licht; |  |
|  | Die Anlage (Brücke/Sperrwerk/Schleuse) kann unter Beachtung der Vorfahrt des Gegenverkehrs nach § 25 Abs. 5 von Fahrzeugen durchfahren werden, für die die Durchfahrthöhe mit Sicherheit ausreicht: zusätzlich ein festes weißes Licht über dem linken roten Licht; |  |
|  | Die Hubbrücke steht in der ersten Hubstufe und kann von Fahrzeugen durchfahren werden, für die die Durchfahrthöhe mit Sicherheit ausreicht: zusätzlich zwei feste weiße Lichter über den roten Lichtern. |  |
| b) | Durchfahren/Einfahren (Brücke/Sperrwerk/Schleuse geöffnet. Hubbrücken dürfen jedoch nur von Fahrzeugen durch- fahren werden, für die die Durchfahrthöhe der letzten Hubstufe mit Sicherheit ausreicht.) Gegenverkehr gesperrt: zwei feste grüne Lichter nebeneinander. |  |
|  | Gegenverkehr, Vorfahrt nach § 25 Abs. 5 beachten: zusätzlich ein festes weißes Licht über dem linken grünen Licht. |  |
| c) | Ausfahren aus Schleusen Ausfahren verboten: ein festes rotes Licht; |  |
|  | Ausfahren: ein festes grünes Licht. |  |
| d) | Die Anlage ist für die Schifffahrt gesperrt: zwei feste rote Lichter übereinander. |  |

| A.20 | Einfahren in die Zufahrten zum Nord-Ostsee-Kanal |
| --- | --- |
|  | (Nachstehende Regeln gelten nicht für Fahrzeuge der Strom- und Schifffahrtspolizei, Lotsenversetzfahrzeuge und Schlepper im Sinne des § 42 Abs. 4 |  |
| a) | Einfahren verboten ohne Einschränkungen: ein unterbrochenes rotes Licht; |  |
|  | die Freigabe wird vorbereitet: ein unterbrochenes weißes Licht über einem unterbrochenen roten Licht. |  |
| b) | Einfahren für Fahrzeuge mit Seelotsen: ein unterbrochenes grünes Licht; |  |
|  | für Freifahrer: ein unterbrochenes weißes Licht über einem unterbrochenen grünen Licht; |  |
|  | für Sportfahrzeuge: ein unterbrochenes weißes Licht. |  |

| A.21 | Einfahren in die Schleusenvorhäfen und in die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau |
| --- | --- |
|  | Nachstehende Regeln gelten nicht für Fahrzeuge der Strom- und Schifffahrtspolizei, Lotsenversetzfahrzeuge und Schlepper im Sinne des §42 Abs. 4 für den Verkehr in den Vorhäfen. Die Lichter werden auf der Seite des Signalmastes gezeigt, auf der die Schleusenkammer liegt, für die die Einfahrt geregelt wird. |  |
| a) | Einfahren verboten ohne Einschränkungen: ein unterbrochenes rotes Licht; |  |
|  | die Freigabe wird vorbereitet: ein unterbrochenes weißes Licht über einem unterbrochenen roten Licht. |  |
| b) | Einfahren für Fahrzeuge mit Seelotsen an der Mittelmauer festmachen: ein unterbrochenes grünes Licht; |  |
|  | an der Seitenmauer festmachen: ein unterbrochenes weißes Licht neben einem unterbrochenen grünen Licht (Das weiße Licht wird auf der Seite gezeigt, auf der die Seitenmauer liegt). |  |
| c) | Einfahren für Freifahrer an der Mittelmauer festmachen: ein unterbrochenes weißes Licht über einem unterbrochenen grünen Licht; |  |
|  | an der Seitenmauer festmachen: je ein unterbrochenes weißes Licht neben und über einem unterbrochenen grünen Licht (Das weiße Licht neben dem grünen Licht wird auf der Seite gezeigt, auf der die Seitenmauer liegt). |  |
| d) | Einfahren für Sportfahrzeuge: ein unterbrochenes weißes Licht. |  |

.

| A.22 | Durchfahren der Weichengebiete des Nord-Ostsee-Kanals |
| --- | --- |
| a) | Einfahren in das Weichengebiet (Die Lichter werden am Weicheneinfahrtsignalmast gezeigt.) Einfahren verboten: ein rotes Funkellicht. |  |
|  | Einfahren: mit freier Durchfahrt kann gerechnet werden: ein unterbrochenes grünes Licht; |  |
|  | mit Durchfahrtverbot für eine oder mehrere Verkehrsgruppen muss gerechnet werden: ein unterbrochenes weißes Licht. |  |
| b) | Ausfahren aus den Weichengebieten (Die Lichter werden an den Weichenausfahrtsignalmasten gezeigt; die Lichter für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 1 und 2 unter 15 km/h und die Lichter für die Freigabe einer oder mehrerer Verkehrsgruppen werden allein oder zusätzlich seitlich neben den übrigen Lichtern gezeigt.) Ausfahren verboten, Weichengebietsgrenze darf nicht überfahren werden: für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 1 und 2 unter 15 km/h: zwei weiße Gleichtaktlichter übereinander; |  |
|  | für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 2 und höher: drei unterbrochene Lichter übereinander, das obere und das untere rot, das mittlere weiß; |  |
|  | für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 3 und höher: ein unterbrochenes rotes Licht; |  |
|  | für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 4 und höher: zwei unterbrochene rote Lichter übereinander; |  |
|  | für Fahrzeuge der Verkehrsgruppen 5 und höher: drei unterbrochene Lichter übereinander, die beiden oberen rot, das untere weiß; |  |
|  | für Schleppverbände: ein unterbrochenes rotes Licht über einem unterbrochenen weißen Licht; |  |
|  | für alle Fahrzeuge: drei unterbrochene rote Lichter übereinander; |  |
|  | Die Freigabe wird für eine oder mehrere Verkehrsgruppen in Kürze erfolgen: ein weißes Gleichtaktlicht |  |
|  | Ausfahren, für alle Fahrzeuge: ein unterbrochenes grünes Licht. |  |
| A.23 | Verkehr beim Ölhafen Brunsbüttel |
| a) | Ausfahren aus dem Wendebecken vor dem Ölhafen in den Nord-Ostsee-Kanal Ausfahren verboten: für alle Fahrzeuge: zwei feste rote Lichter nebeneinander; |  |
|  | Fahrzeuge ohne Schlepperhilfe dürfen unter Beachtung der Vorfahrt des Verkehrs auf dem Nord-Ostsee-Kanal ausfahren: zwei feste rote Lichter nebeneinander und ein festes weißes Licht über dem linken roten Licht. |  |
|  | Ausfahren: zwei feste grüne Lichter nebeneinander. |  |
| b) | Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal beim Wendebecken Weiterfahren verboten: zwei feste rote Lichter nebeneinander. |  |
|  | Weiterfahren: ohne Einschränkungen: zwei feste grüne Lichter nebeneinander; |  |
|  | mit Verkehr aus dem Wendebecken ist zu rechnen: zwei feste grüne Lichter nebeneinander und eines festes weißes Licht über dem linken grünen Licht. |  |

| A.24 | Ein- und Ausfahren Gieselaukanal und Toter Travearm (Altarm der Teerhofinsel) |
| --- | --- |
| a) | Ein- und Ausfahren verboten: ein festes rotes Licht. |  |
| b) | Ein- und Ausfahren gestattet: kein besonderes Sichtzeichen. |  |

| A.25 | Einfahren in die Husumer Au |
| --- | --- |
|  | Einfahren verboten: ein festes rotes Licht. |  |

| A.26 | Einfahren in die Zufahrten zum Eidersperrwerk |
| --- | --- |
|  | Einfahren verboten: ein rotes schnelles Funkellicht. |  |