Inhaltsverzeichnis

| C.1 | Anhalten |
| --- | --- |
| C.2 | Durchfahren/Einfahren verboten |
| C.3 | Durchfahren/Einfahren |
| C.4 | Sperrung der Seeschifffahrtsstraße |
| C.5 | Einfahren in die Zufahrten und Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals von See |
| C.6 | Einfahren in die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals vom Kanal aus |

| C.1 | Anhalten |
| --- | --- |
|  | von einem Fahrzeug des öffentlichen Dienstes: ein kurzer Ton, ein langer Ton, zwei kurze Töne. |  |

| C.2 | Durchfahren/Einfahren verboten |
| --- | --- |
|  | Brücke, Sperrwerk, Schleuse kann vorübergehend nicht geöffnet werden) vier kurze Töne. |  |

| C.3 | Durchfahren/Einfahren |
| --- | --- |
|  | Brücke/Sperrwerk/Schleuse geöffnet, Hubbrücken dürfen jedoch nur von Fahrzeugen durchfahren werden, für die die Durchfahrthöhe der letzten Hubstufe mit Sicherheit ausreicht.) |  |
| a) | für seewärts fahrende Fahrzeuge: zwei lange Töne, ein kurzer Ton, ein langer Ton |  |
| b) | für binnenwärts fahrende Fahrzeuge: zwei lange Töne, zwei kurze Töne, ein langer Ton. |  |

| C.4 | Sperrung der Seeschifffahrtsstraße |
| --- | --- |
|  | zwei Gruppen von drei langen Tönen. |  |

| C.5 | Einfahren in die Zufahrten und Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals von See |
| --- | --- |
| a) | Brunsbüttel (Neue Schleuse) ein nach jeweils 7 Sekunden wiederkehrender Ton von 3 Sekunden Dauer. |  |
| b) | Kiel-Holtenau (Neue Schleuse) in die rechte Schleusenkammer : ein nach jeweils 7 Sekunden wiederkehrender Ton von 3 Sekunden Dauer; |  |
|  | in die linke Schleusenkammer : eine nach jeweils 5 Sekunden wiederkehrende Gruppe von zwei Tönen von je zwei Sekunden Dauer mit einer Unterbrechung von 1 Sekunde |  |

| C.6 | Einfahren in die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals vom Kanal aus |
| --- | --- |
| a) | Brunsbüttel (Neue Schleuse) in die rechte Schleusenkammer : dauernde Einzelschläge der Glocke; |  |
|  | in die linke Schleusenkammer : Doppelschläge der Glocke in Zwischenräumen von 4 Sekunden. |  |
| b) | Kiel-Holtenau (Neue Schleuse) in die rechte Schleusenkammer : Einzelschläge der Glocke alle 3 Sekunden; |  |
|  | in die linke Schleusenkammer : Doppelschläge der Glocke alle 3 Sekunden |  |